## Slide 1: Fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid (NO) FeNO

## Slide 2: FeNO ist ein nicht invasiver Biomarker der Atemwegsinflammation
FeNO steht für „fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid (NO)".
NO ist ein Gas.
Es reguliert als Transmitter
  die Weite der Blutgefäße.
  die Bronchodilatation und
  das Ventilation-Perfusions-Verhältnis
NO wird in den Atemwegen unter anderem von Entzündungszellen gebildet und
ist insbesondere bei eosinophilen Entzündungen, die typisch für allergische Atemwegserkrankungen sind, erhöht.
Die NO-Konzentration in der Expirationsluft ermöglicht Rückschlüsse auf den Grad der Entzündung in den Atemwegen.
Je mehr Entzündungszellen auftreten, desto mehr NO wird gebildet.
NO ist ein Biomarker zur Diagnose und Verlaufskontrolle des Asthma bronchiale.

## Slide 3: FeNO = Fraktioniertes exhaliertes NO (Stickstoffmonoxid)
  NO Einheit: ppb (parts per billion)
  Was bedeutet “fraktioniert”?
  Die NO-Konzentrationen in den unteren Atemwegen korrelieren mit der Entzündungsaktivität.
  Der erste Teil der Ausatemluft aus der Mundhöhle, wird bei der Messung nicht berücksichtigt.
  Gemessen wird die zweite Fraktion, die aus den unteren Atemwegen stammt.
  Für die Messung ist ein konstanter Atemfluss erforderlich
  NO wird bei einer TH2-induzierten Entzündung kontinuierlich über das Epithel der Atemwege abgegeben und ausgeatmet. Die Abgabe ist strömungsabhängig und nur ein konstanter Atemfluss führt zu reproduzierbaren Messergebnissen.
  Die Ausatmung erfolgt gegen einen erhöhten Widerstand, um einen Schluss des Gaumensegels zu erreichen und eine Beimischung von Luft aus der Nase zu verhindern.

## Slide 4
Laut den Empfehlungen der American Thoracic Society (ATS) und der European Respiratory Society (ESR) (1) sollten Messgeräte eine Empfindlichkeit von 1 ppb, eine Genauigkeit von < 1 ppb, sowie eine Ansprechbarkeit von unter 500 ms aufweisen.

## Slide 5: Wo kommt die FeNO-Mesung zur Einsatz?
Diagnostik
  Asthma (Erstdiagnose)
  Typ 2-Inflammation
Prognose des Ansprechens der Therapie
  Steroide
  Biologika
Erkennen von Exazerbationen
(Überprüfung von Adhärenz zur ICS (und OCS) Therapie)
Therapiesteuerung nach FeNO-Werten: Vorteile nur bei schwangeren Frauen nachgewiesen

## Slide 6: Faktoren, die die FeNO-Werte beeinflussen
erhöhende Einflussfaktoren | erniedrigende Einflussfaktoren
Bronchodilatation FeNO-Messung vor Bronchodilatation(, da nicht die Alveolarluft gemessen werden soll). | Bronchokonstriktion FeNo-Messung vor Provokation / Sport
größere Atemwege Körpergröße als Surrogatparameter | Spirometrie reduziert FeNO-Werte ca. 30 Minuten lang FeNo-Messung vor Spirometrie
Ernährung/Getränke etwa 1 Stunde vor der Messung: kein Essen und Trinken | gesteigerte Sputum-Produktion FeNO-Messung vor Sputum-Induktion
Atemwegsinfektion | Rauchen / Passivrauchen Messwerte sind im allgemeinen für die Diagnostik der asthmatischen Entzündung nicht brauchbar
höheres Alter | Therapie mit ICS
 | Geschlecht: weiblich

## Slide 7: Einfluss der Behandlung mit Steroiden auf die FeNO-Werte
Steroide, wie inhalative Kortikosteroide, wirken entzündungshemmend und reduzieren die Produktion von Entzündungsmediatoren in den Atemwegen. Durch diese entzündungshemmende Wirkung wird die Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO), welches für die FeNO-Messung relevant ist, reduziert.
Dosisabhängige Reduktion: Die FeNO-Werte korrelieren mit der Steroide-Dosis.
Eine Erhöhung der Steroiddosis führt zu einer stärkeren Reduktion der FeNO-Werte und umgekehrt.
Klinische Bedeutung: Die Reduktion der FeNO-Werte unter Steroidtherapie ist ein Hinweis auf eine erfolgreiche Behandlung der Entzündung. Dies kann Überprüfung der Therapieadhärenz, da ein Anstieg der FeNO-Werte auf eine mangelnde Adhärenz hindeuten kann.

## Slide 8: FeNO-Normalwerte
Kinder: Haben im Allgemeinen niedrigere FeNO-Werte als Erwachsene.
Erwachsene: Zeigen tendenziell höhere Werte als Kinder.
Ältere Menschen: Es gibt Hinweise darauf, dass die Werte mit zunehmendem Alter leicht ansteigen können, jedoch ist dies nicht so stark ausgeprägt wie der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen.
Asthma und Alter: Bei Asthma-Patienten kann der Anstieg der FeNO-Werte mit dem Alter deutlicher sein.
https://www.vivatmo.com/de/vivatmo-entdecken/ergebnisse-interpretieren/

## Slide 9: FeNO: Grenzwerte und Bedeutung
Anlass der FeNO-Messung | FeNO < 25 ppb (bei Kindern FeNO < 20ppb) | FeNO > 50 ppb (bei Kindern FeNO > 35 ppb)
Diagnosestellung Asthma | alternative Diagnosen prüfen Steroidsensibilität weniger wahrscheinlich | unterstützt die Verdachtsdiagnose Steroidsensibilität Typ-2-Entzündung wahrscheinlich
Symptome unter Therapie | alternative Diagnosen prüfen Steroiddosis -Erhöhung weniger sinnvoll | Therapieadhärenz/ Allergenexposition prüfen bei Adhärenz: Steroiddosis -Erhöhung sinnvoll
Symptomfreiheit unter Therapie | Reduktion der Steroiddosis erwägen | Reduktion der Steroiddosis vermeiden

## Slide 10: Asthma
Bei typischer Asthmaanamnese sichern folgende Werte mit hoher Sensitivität und Spezifität die Asthmadiagnose
50 ppb bei Erwachsenen bzw.
35 ppb bei Kindern und Jugendlichen

## Slide 11: Hinweise auf eine Typ-2-Entzündung (typisch für Asthma)
eosinophile Granulozyten im Blut ≥ 150/μl
und / oder
Stickstoffmonoxid im Exhalat (FeNO) ≥ 20 ppb
und / oder
eosinophile Granulozyten im Sputum ≥ 2%
und / oder
klinische Hinweise auf eine allergische Pathogenese (positive Anamnese in Zusammenhang mit Nachweisen einer entsprechenden Sensibilisierung gegen typische Aeroallergene)

## Slide 12: FeNO in aktuellen Facharztleitlinien
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP), 2023 https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-009).
„Die Messung der Atemwegsinflammation mittels FeNO ist ein wichtiger Baustein im Rahmen von Diagnostik und Management von Asthma, und als diagnostisches Instrument in der pneumologisch-fachärztlichen Praxis unverzichtbar.“
Diagnosestellung (Algorithmus)
Phänotypisierung zur Einteilung bzw. Abgrenzung der Erkrankung anhand der Typ-2-Marker-Expression (d.h. FeNO mit weiteren Markern)
Therapiehinweise ausgehend von der FeNO-Messung
Therapieentscheidung zum Einsatz von Biologika
Arbeitsmedizin: Erweiterte Empfehlung zum Einsatz von FeNO zum Entzündungsmonitoring

## Slide 13
FEV1-Reversibilität
≥ 12%
Kind/Jugendliche(r) mit typischen Asthma-Symptomen
Lungenfunktionsprüfung
(wenn verfügbar inkl. FeNO*)
FEV1 % FVC < LLN
Reversibilitätsprüfung
FEV1-Reversibilität
< 12%
FeNO
< 25 ppb
FeNO
≥ 25 ppb
FEV1 % FVC ≥ LLN
Asthma
unwahrscheinlich,
ggfs. Reevaluation
BHR-Tests
negativ
Positiv
FeNO <25 ppb
Behandlung über 6-8 Wochen
Ansprechen
Kein
Ansprechen
Asthma wahrscheinlich,
Reevaluation erforderlich
FeNO ≥ 25 ppb
Diagnose
Asthma
BHR-Tests
Positiv
negativ
Asthma
unwahrscheinlich,
ggfs. Reevaluation
Diagnose
Asthma
Klinischer Algorithmus der Asthmadiagnostik: Kinder und Jugendliche
S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma 2023, AWMF-Registernt.: 020-009, https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-009l_S2k_Fachaerztliche-Diagnostik-Therapie-von-Asthma_2023-07.pdf

## Slide 14: Klinischer Algorithmus der Asthmadiagnostik: Erwachsene
Reversibilitätsprüfung
Erwachsene(r) mit typischen Asthma-Symptomen
Lungenfunktionsprüfung
FEV1 % FVC ≥ LLN
FEV1 % FVC < LLN
Bronchiale Hyperreagibilität ?
Oder PEF-Variabilität > 20% ?
FEV1-Reversibilität
≥ 12%
Klinisches Ansprechen
auf ICS-Therapie ?
und
FeNO ≥ 25 ppb *
und/oder
Blut-Eos ≥ 150 / µl
Diagnose Asthma unwahrscheinlich
FEV1-Reversibilität
< 12 %
Ja
Nein
Nein
Bronchiale Hyperreagibilität
oder
PEF-Variabilität > 20%
Diagnose Asthma
Ja
Bei FeNO ≥ 50 ppb
kann bei klinischem
Ansprechen auf ICS
die Diagnose Asthma
gestellt werden
S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma 2023, AWMF-Registernt.: 020-009, https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-009l_S2k_Fachaerztliche-Diagnostik-Therapie-von-Asthma_2023-07.pdf