## Slide 1: Empfehlungen zur Ganzkörperplethysmografie
Quelle: Criée C.-P. et al. Aktuelle Empfehlungen zur Lungenfunktionsdiagnostik Atemwegs- und Lungenkrankheiten 2024; 50: 111-184
DOI 10.5414/ATX02776
Ein Service der Deutschen Atemwegsliga e.V.

## Slide 2: Ganzkörperplethysmografie
informativste und umfassendste Methode zur differenzierten Lungenfunktionsdiagnostik von Patienten mit Lungen- und Atemwegserkrankungen
spiegelbildliche Registrierung, der zur Erzeugung des Alveolardrucks innerhalb der Lunge auftretenden Kompressions- und Dekompressionsvolumina in luftdicht verschließbarer Kabine
geringe Anforderungen an die Mitarbeit der Patienten.
Ruheatmungsanalyse bei Kindern ab 4 Jahren möglich

## Slide 3: Ganzkörperplethysmografie: Indikationen
Lungenfunktionsdiagnostik von Atemwegserkrankungen (z.B. COPD, Asthma bronchiale)
Dyspnoe, Husten und/oder Auswurf
Screening (Gesundheitsuntersuchung)
Früherkennung von Schäden durch inhalative Noxen
Verdacht auf Erkrankungen von Atemwegen, Lunge oder Herz sowie muskuloskelettale Erkrankungen mit Auswirkungen auf die Atmung
Verdacht auf Erkrankungen der Atempumpe (Atemzentrum, zugehörige Nerven und Muskeln)
Verlaufsbeobachtung und Therapiekontrolle bronchopulmonaler Erkrankungen
arbeitsmedizinische Überwachung und Vorsorge
präoperative Diagnostik

## Slide 4: Untersuchungsschritte
(1) Aufzeichnung der Bodyschleifen, (2) Verschlussmanöver, (3) mit dem letzten Verschluss verbundene langsame, bzw. alternativ, forcierte Spirometrie, (4) forcierte Spirometrie

## Slide 5: Standardisierung der Ruheatmung
Nach kurzer Adaptionsphase sind Atemzugvolumen (VT) und Atmungsfrequenz (BF) konstant und der Patient atmet auf FRC-Niveau (rote Linie).
Dabei ist die geleistete Atmungsarbeit (WOB) minimal.
WOB = work of breathing.

## Slide 6: Bodyschleife – 1. Untersuchungsschritt
Erfassung der Bodyschleife (= spez. Resistance) bei geöffnetem Shutter
Atemwegswiderstand (Raw) und thorakales Gasvolumen (TGV) gehen in die Messung ein.

## Slide 7: auf BTPS-Bedingungen kompensierte Bodyschleife
Verlauf des spezifischen Atemwegswiderstandes (sRaw) aus der simultanen Aufzeichnung von Mundströmung (V‘) und Kabinen-Verschiebe-volumen (ΔVpleth)
Für die Rechtsdrehung (siehe Strichlinie und Pfeil) der Bodyschleife sind Raw und TGV verantwortlich.

## Slide 8: Qualitätskontrolle Bodyschleife
Bodyschleifen | Instruktion gleichmäßiger Spontanatmung ohne weitere Vorgaben
Qualitätskontrolle | hohe Reproduzierbarkeit der letzten 5, auf BTPS-Bedingungen kompensierten, Bodyschleifen anstreben
Ergebniswert | Median aller gültigen Bodyschleifen

## Slide 9: Klassifikation der spezifischen Atemwegswiderstände sReff und sRtot
Wegen der weitgehenden Unabhängigkeit der Parameter von größen-, alters-, und geschlechtsspezifischen Merkmalen wird anstelle des Sollwertvergleichs ein Grenzwertbezug empfohlen.
Beachte: Bei kombiniert obstruktiv-restriktiven Krankheitsbildern sind anstelle der sRaw-Klassifikation der Atemwegswiderstand Raw und die totale Lungenkapazität TLC getrennt zu klassifizieren.
Schweregradeinteilung sReff, sRtot | Jugendliche/Erwachsene (> 10 Jahre) | Kinder (≤ 10 Jahre)
normal | ≤ 1,2 kPa·s | ≤ 1 kPa·s
leicht | > 1,2 – 2,0 kPa·s | > 1 – 2,0 kPa·s
mittelschwer | > 2,0 – 4,0 kPa·s | > 2,0 – 4,0 kPa·s
schwer | > 4 kPa·s | > 4 kPa·s

## Slide 10: sReff- und sRtot-Approximation
sReff-Approximation:
Quotient aus spezifischer Atmungsarbeit (sWOB) und Flächenintegral der Fluss-Volumen-Kurve der Normalatmung (AREAfv)
repräsentiert bei geringer Streuung den tatsächlichen Aufwand für die Atmung.
sRtot-Approximation:
verbindet die auf der Bodyschleife liegenden maximalen Verschiebevolumina

## Slide 11: Charakteristische Formen der Bodyschleife
K1 normale Lungenfunktion, K2 zentrale Obstruktion, K3 periphere Obstruktion,
K4 endexspiratorisches Closing bzw. Zwerchfellhochstand, K5 extrathorakale Obstruktion

## Slide 12: Verschluss bei FRC– 2. Untersuchungsschritt
Bestimmung der funktionellen Residualkapazität (FRCpleth) bei geschlossener Kabinentür und sich kurzzeitig verschließendem Shutter

## Slide 13: funktionelle Residualkapazität
simultane Aufzeichnung von Alveolardruck (ΔPA) und Kabinen-Verschiebevolumen (ΔVpleth) zeigt eine Verschlussdruckkurve, aus der das FRCpleth abgeleitet wird.
Vergrößerung des Lungenvolumens bewirkt eine Linksdrehung der Schleife (Pfeil)

## Slide 14: Qualitätskontrolle Verschlussdruckkurve
Verschlussdruckkurve | positive und negative Druckauslenkung (ΔPA) registrieren!
Qualitätskontrolle | Auf Reproduzierbarkeit achten! Das aus mindestens 3 Verschlussmanövern jeweils abgeleitete FRCpleth sollte um weniger als 5% streuen. Die Form der Verschlussdruckkurven, ausgenommen Artefakte, hat eine geringere Relevanz.
Ergebniswert | Median der gültigen Verschlussdruckkurven
Beachte | Die Qualität der FRCpleth bestimmt unmittelbar die Güte des von ihr abgeleiteten Atemwegswiderstandes Raw!

## Slide 15: Atemwegswiderstand – Ableitung aus dem 1. und 2. Untersuchungsschritt
effektiver Atemwegswiderstand nach Matthys:
  bewertet in erster Linie die großen, leitenden Atemwege
totaler Atemwegswiderstand nach Ulmer:
  zusätzliche Berücksichtigung des endexspiratorischen Verhaltens der Atemwege
  höhere Streuung!

## Slide 16: Klassifikation der Atemwegswiderstände Reff und Rtot mittels Z-Score
Grenzwertbezug bei Erwachsenen und im Sollwertvergleich bei Kindern und Jugendlichen
Schweregrade | Reff, Rtot in Z-Score Kinder/Jugendliche/Erwachsene | Reff, Rtot Erwachsene (> 18 Jahre) | Reff, Rtot %Soll Kinder/Jugendliche (≤ 18 Jahre)
normal | ≤ 1,645 (ULN) | ≤ 0,3 kPa ·s·l–1 | Reff, Rtot ≤ oberer Grenzwert (ULN
leicht | > 1,645 – 2,5 | > 0,3 – 0,5 kPa·s·l–1 | > 150 – 200%
mittelschwer | > 2,5 – 4,0 | > 0,5 – 1,0 kPa·s·l–1 | > 200 – 250%
schwer | > 4,0 | > 1,0 kPa·s·l–1 | > 250%
Der Atemwegswiderstand zeigt, ob die Bronchien verengt sind und deshalb eine vermehrte Kraftanstrengung zur Atmung erforderlich ist.

## Slide 17: „verbundenes Manöver“ – 3. Untersuchungsschritt

## Slide 18: Qualitätskontrolle des verbundenen Manövers
verbundenes Manöver | ERV- und IVC-Manöver sollten jeweils in einem Plateau münden!
Qualitätskontrolle von RV und TLC | bei unzureichender Anstrengung: Manöver wiederholen
Ergebniswert | Maxima der gültigen ERV- bzw. IVC -Registrierungen, ERVmax, IVCmax
beachte | Güte der FRCpleth, insbesondere des ERV bestimmen die Qualität von RV und TLC!

## Slide 19: Klassifikation der totalen Lungenkapazität (TLC)
mittels Z-Score und im Sollwertvergleich bei Kindern und Erwachsenen.
Schweregrade der Einschränkung | TLC in Z-Score | TLC in % Soll
normal | ≥ –1,645 (LLN) | TLC > unterer Grenzwert (LLN)
leicht | < –1,645 bis –2,5 | > 70%
mittelschwer | < –2,5 bis –4,0 | < 70-50%
schwer | < -4,0 | < 50%

## Slide 20: Klassifikation der Überblähungsparameter
Residualvolumen (RV) und RV im Verhältnis zur totalen Lungenkapazität (RV/TLC) in %Soll und mittels Z-Score.
Schweregrad der Überblähung | RV & RV/TLC in Z-Score | RV in %Soll | RV/TLC in %
normal | ≤ 1,645 (ULN) | RV ≤ oberer Grenzwert (ULN) | RV/TLC ≤ oberer Grenzwert (ULN)
leicht | > 1,645 – 2,5 | ≤ 140% | ≤ 40%
mittelschwer | > 2,5 – 4,0 | > 140 - 170% | > 40 – 60%
schwer | > 4,0 | > 170% | > 60%

## Slide 21: Lungenvolumina bei verschiedenen Krankheitsbildern
Volumen (%Soll TLC)
VN = Referenzvolumina (Sollwerte)
VHa = dynamische, absolute Überblähung
VHr = Trapped Air, relative Überblähung
VR = restriktive Ventilationsstörung
VM = Atmungsmuskelschwäche
Vx = zentrale Obstruktion/ extrathorakale Einengungen, ohne Konsequenz für die Lungenvolumina.
VZ = Zwerchfellhochstand

## Slide 22: Interpretation der Lungenvolumina

## Slide 23: Forcierte Spirometrie – 4. Untersuchungsschritt
Hinweise zur Durchführung, Qualitätsbewertung und klinischen Interpretation der Untersuchungsergebnisse der forcierten Spirometrie:
Siehe Empfehlungen zur Spirometrie.

## Slide 24: Fluss-Volumen-Messung zur Bestimmung wichtiger statischer und dynamischer Volumina und Flüsse

## Slide 25: Bestimmung der bronchialen Hyperreagibilität
Bewertung des spezifischen Atemwegswiderstandes vor (sReff-vor) und nach (sReff-nach) Inhalation eines Bronchodilatators
Typisch für Asthma bronchiale: teilweise bis vollständige Reversibilität von sReff

## Slide 26: Bewertung der Reversibilitätstestung
Reversibilitäts-testung | sReff | Reff, FRCpleth
keine Reversibilität | ohne Veränderung | Δ Reff < 20%
partielle Reversibilität | verkleinert im Vergleich zur Vormessung | Δ Reff ≥ 20 – 50%
vollständige Reversibilität | im Normbereich | Reff und FRCpleth im Normbereich

## Slide 27: Fazit
Im Gegensatz zur Spirometrie ermöglicht die Ganzkörperplethysmographie eine sichere Unterscheidung zwischen obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörungen bzw. einer Kombination aus beiden.
Trendbeobachtungen, Bronchodilatator- und Provokationstests sind möglich.

## Slide 28: Anlage: Definition Verschiebevolumen
Das Verschiebevolumen ist der Betrag des Lungenvolumens, um den es sich bei Exspiration durch Kompression verringert, bzw. durch Dekompression während der Inspiration erhöht.
Ein Lungengesunder mit einem Lungenvolumen von 3,5 l bei Normalatmung ein maximales Verschiebevolumen von 10 ml.

## Slide 29: Bodyschleife mit Angabe der beiden wichtigsten Approximationen
sReff (schraffierter Bereich) halbiert die Fläche der Bodyschleife
sRtot entspricht einer Geraden, die das maximale inspiratorische Verschiebevolumen (ΔVpleth) mit dem Maximum des exspiratorischen Verschiebevolumens (Punkte) verbindet.

## Slide 30: TGV liegt messtechnisch
oberhalb FRCpleth, da die Atemumkehr erst nach der eingeleiteten Inspiration erkannt werden kann
Vom TGV wird deshalb das bis
zum Verschluss eingeatmete Volumen Vdiff subtrahiert.

## Slide 31: Autoren:innen
C.P. Criée, H.J. Smith, A.M. Preisser, D. Bösch, U. Butt, M.M. Borst, N. Hämäläinen, K. Husemann, R.A. Jörres, P. Kardos, C. Lex, F.J. Meyer, D. Nachtigall†, D. Nowak,
U. Ochmann, W. Randerath, A. Schütz, B. Schucher, J. Spiesshoefer, C. Taube, S. Walterspacher, M. Wollsching-Strobel, H. Worth, M. Gappa und W. Windisch
Stand 09 |2024