## Slide 1: Empfehlungen zur Diffusionskapazität von Kohlenmonoxid
Quelle: Criée C.-P. et al. Aktuelle Empfehlungen zur Lungenfunktionsdiagnostik Atemwegs- und Lungenkrankheiten 2024; 50: 111-184
DOI 10.5414/ATX02776
Ein Service der Deutschen Atemwegsliga e.V.

## Slide 2: Diffusionskapazität von Kohlenmonoxid
Beurteilung der Atmung:
Bestimmung der Ventilation
Messung des Gasaustausches
  Erfassung der Sauerstoffaufnahme
  Erfassung der alveolo-kapillären Diffusion:
    Standardverfahren: Messung der CO-Diffusionskapazität DL,CO (Transferfaktor der Lunge für CO, TL,CO)
    Kohlenmonoxid (CO) besitzt ähnliche Diffusionseigenschaften wie Sauerstoff.
    CO kommt in der Umgebungsluft nicht vor, ist gut löslich und im Blut nur gering vorhanden (Ausnahme: Raucher).
    Aus Bestimmung der alveolären CO-Konzentration kann die Diffusionskapazität der Lunge bestimmt werden.

## Slide 3: Diffusionskapazität
Menge eines bestimmten Gases (CO oder O2), die pro Zeiteinheit durch die alveolo-kapillären Membranen der gesamten Lunge ins Blut diffundiert: DL,CO = V‘CO/PA,CO (mmol × min–1 × kPa–1)
DL,CO-Messung erfolgt mit einem Gasgemisch (0,25 – 0,3% CO, 9 – 10% Helium, 21% O2 , Stickstoff)
Single-Breath Real-Time-Analyse: 0,3% CO, 0,3% CH4 (Methan), 21% O2, Stickstoff

## Slide 4: Messprinzip
CO hat eine hohe Hämoglobin-Affinität.
nahezu konstantes Partialdruckgefälle zwischen Alveolarraum und kapillärem Blut (bei normalem Hb)
Die gebundene Gasmenge wird bestimmt durch:
  die Dicke der alveolo-kapillären Membran (beeinflusst durch Fibrose, Ödem),
  die Größe der funktionellen Austauschfläche (beeinflusst durch Resektion, Emphysem, Gefäßerkrankungen)
  die Partialdruckdifferenz zwischen Alveole und kapillärem Blut (beeinflusst durch Lungenperfusion),
  die Diffusionszeit, d. h. hier die Atemanhaltezeit.

## Slide 5: Messwerte
Berechnung von CO-Aufnahme und DL,CO SB Mithilfe der inspiratorischen und exspiratorischen CO-Konzentrationen
Bestimmung des Alveolarvolumens mit Hilfe der Inertgas-Verdünnungsmethode (He bzw. CH4)
Ableitung weiterer absoluter Volumina (Residualvolumen (RV), funktionelle Residualkapazität (FRC), totale Lungenkapazität (TLC)

## Slide 6: Indikationen/Kontraindikationen
Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung (Fibrosen, Alveolitiden) oder Lungenemphysem
Verlaufs- und Therapiekontrollen
präoperative Abschätzung des Gasaustausches
Diagnostik bei unklarer Dyspnoe
absolute Kontraindikationen: Keine
Der Patient soll körperlich und psychisch in der Lage sein, die Luft anzuhalten und Anweisungen zu befolgen.

## Slide 7: Pathophysiologische Vorgänge, die Einfluss auf die Aufnahme von O2 und CO haben
Diffusionsstörung durch verminderte alveolare Diffusionsfläche (Resektion, Alveolenverlust durch Pneumonie, Tuberkulose, Atelektase oder Fibrose)
verlängerte Diffusionsstrecke (Emphysem, interstitielle Erkrankungen und Entzündung, Lungenödem)
reduzierte Kapillardiffusionsfläche (rezidivierende Embolien, Vaskulitiden)
Perfusionsstörung der pulmonalen Kapillaren (nach Lungenembolie)
pulmonal-arterielle Hypertonie
Herzinsuffizienz oder anatomischer Rechts-Links-Shunt
Ventilationsstörungen mit Hypoventilation (Störung des Atemzentrums, Erschöpfung der Atempumpe, Einschränkung der Brustkorbbeweglichkeit)
Ventilation-Perfusion-Mismatching/Verteilungsstörung (funktioneller Rechts-Links-Shunt durch Adipositas, COPD)

## Slide 8: Ablauf des DLCO-Messmanövers
VIN = inspiriertes
Volumen
RV = Residualvolumen
TIN = Inspirationszeit
TEX = Exspirationszeit
VCmax = maximale
Vitalkapazität

## Slide 9: Qualitätskriterien
Inspiration von mindestens 85% (besser 90%) der individuellen Vitalkapazität (VC)
Apnoe-Zeit: ca. 10 Sekunden (Referenzwerte)
stabile Ruheatmung vor dem Single-Breath-Manöver
ausreichende Exspiration bis auf das Residualvolumen zu Beginn der Messung
anschließende zügige Inspiration des Messgases (< 4 s)
zügige Exspiration (< 4 s) nach der Apnoephase
schnelle Atmungsmanöver
keine zusätzliche Kraftanstrengung (kein Saugen, kein Pressen) während der Apnoephase
gleichmäßige muskuläre Anspannung während der Apnoephase
2 – 3 Messungen im Abstand von mindestens 4 Minuten
Abweichung von der höchsten Messung: max. 1 mmol × min–1 × kPa–1 oder < 12% (besser: < 6%)

## Slide 10: Beeinflussung der Messergebnisse
Anämie: erniedrigte DL,CO-Messwerte
Polyglobulie oder alveoläre Hämorrhagie: erhöhte DL,CO-Messwerte
Tabakrauchen: Erhöhung des Carboxyhämoglobins (CO-Hb) im Blut (möglichst 24 Stunden vor der Messung nicht rauchen) Die DL,CO soll in Kenntnis des Raucherstatus interpretiert werden.
CO-Hb ≤ 2% ist vernachlässigbar.

## Slide 11: Sollwertformeln
EKGS | 
Frauen | Sollmittelwert DL,CO = 8,18 × H* – 0,049 × A# – 2,74 [mmol × min–1 × kPa–1]; unterer Sollgrenzwert (LLN) = Sollmittelwert – 1,92
Männer | Sollmittelwert DL,CO = 11,11 · H* – 0,066 × A# – 6,03 [mmol × min–1 × kPa–1]; unterer Sollgrenzwert (LLN) = Sollmittelwert – 2,32
GLI | 
Frauen | Sollmittelwert TL,CO = exp(−9,008743 + 0,02171106 × H* − 0,025634 × A# + Mspline) [mmol × min–1 × kPa–1]
Männer | Sollmittelwert TL,CO = exp(−8,758548 + 0,02151173 × H* − 0,027927 × A# + Mspline) [mmol × min–1 × kPa–1]

## Slide 12: Schweregradeinteilung der DL,CO
DL,CO-Schweregrade | Z-Score | %Soll
normal | ≥ -1,645 | ≥ 60 LLN
leicht | < -1,645 bis ≥ -2,5 | < LLN bis ≥ 60%
mittelschwer | < -2,5 bis ≥ -4 | < 60% bis ≥ 40%
schwer | < -4 | < 40%

## Slide 13: Transferkoeffizient DL,CO/VA
Krogh-Faktor (KCO) oder DL,CO/VA Aufnahme von CO pro Liter Alveolarvolumen, pro Zeiteinheit (s) und pro Partialdruckdifferenz (kPa)
DL,CO/VA ist keine auf das Volumen normierte DL,CO
DL,CO wird im Verhältnis zum belüfteten Alveolarraum (DL,CO/VA) bei willkürlich oder gezwungenermaßen verminderter Inspiration zu hoch bestimmt.
DL,CO spiegelt die Gasaufnahmekapazität der gesamten Lunge wider
höhere Konstanz als KCO und VA in der Diagnostik diffuser parenchymaler Lungenerkrankungen

## Slide 14: Klinische Bedeutung
Diagnostik von restriktiven Atemwegs-erkrankungen,
z.B. Asbestose, Frühdiagnostik eines Lungenemphysems, präoperativ sowie für Verlaufs- und Therapiekontrollen fibrosierender Lungenerkrankungen

## Slide 15: Interpretation der Diffusionskapazität der Lunge für Kohlenmonoxid (DL,CO)
Sanja Stanojevic et al. Eur Respir J 2022;60:2101499
VA
DL,CO
pulmonal-vaskuläre Anomalie (z.B. pulmonale Hypertension, Lungenembolie, Vaskulitis)
Emphysem mit erhaltenem Lungenvolumen, Anämie
KCO
erhöhtes Blutvolumen (z. B. Links-Rechts-Shunt, Asthma, Adipositas), erhöhtes Hämoglobin (Polyglobulie), alveoläre Hämorrhagie
örtlich begrenzter Verlust von Lungenvolumen (z. B. Pneumoektomie)
unvollständige Lungenexpansion (z. B. fehlende tiefe Atemzüge, neuromuskuläre Dysfunktion)
Verlust der alveolären Kapillarstruktur mit Verlust des Lungenvolumens
(z.B. Emphysem, ILD)
niedrig/normal
hoch
niedrig
normal
<LLN (5. Perzentile)
>ULN (95. Perzentile)

## Slide 16: Essential Sentence
Standardverfahren zur Bestimmung des Gasaustausches der Lunge
DL,CO-Messung erfolgt im Single-Breath-Verfahren: Die diffundierte CO-Menge wird in Relation zur Atemanhalte-Zeit gesetzt (10 Sekunden).
Der Patient soll mindestens 90% des Volumens seiner individuellen Vitalkapazität im Single-Breath inhalieren.
Bedeutung der Methode: Diagnostik und Verlaufsbeurteilung fibrosierender, restriktiver Lungenerkrankungen, Frühdetektion des Lungenemphysems.

## Slide 17: Autoren:innen
C.P. Criée, H.J. Smith, A.M. Preisser, D. Bösch, U. Butt, M.M. Borst, N. Hämäläinen, K. Husemann, R.A. Jörres, P. Kardos, C. Lex, F.J. Meyer, D. Nachtigall†, D. Nowak,
U. Ochmann, W. Randerath, A. Schütz, B. Schucher, J. Spiesshoefer, C. Taube, S. Walterspacher, M. Wollsching-Strobel, H. Worth, M. Gappa und W. Windisch
Stand 09 | 2024