## Slide 1: Empfehlungen zur unspezifischen bronchialen Provokation
Quelle: Criée C.-P. et al. Aktuelle Empfehlungen zur Lungenfunktionsdiagnostik Atemwegs- und Lungenkrankheiten 2024; 50: 111-184
DOI 10.5414/ATX02776
Ein Service der Deutschen Atemwegsliga e.V.

## Slide 2: Unspezifische bronchiale Provokation
stufenweise, kontrollierte Inhalation von Methacholin in steigender Dosis
Erfassung der bronchialen Reaktion nach jeder Stufe
Abbruch bei Eintreten definierter Zielkriterien
abschließende Bronchospasmolyse
Schweregrad der BHR ergibt sich aus der applizierten kumulativen Methacholindosis bei Erreichen mindestens eines Zielkriteriums (Provokationsdosis (PD))
Abbruch bei schwerer Atemnot auch ohne Erreichen eines Zielkriteriums

## Slide 3: Indikationen
klinischer Verdacht auf Asthma bronchiale, wenn in der Spirometrie bzw. Ganzkörperplethysmographie (GKP) keine Obstruktion nachgewiesen werden kann

## Slide 4: Kontraindikationen
absolut: akute Exazerbationen obstruktiver Atemwegserkrankungen oder akute Krankheitszustände, bei denen eine Spirometrie nicht durchführbar ist
relativ:
  Kontraindikationen für eine Spirometrie
  Schwangerschaft und Stillzeit
  Atemwegsobstruktion mit einer Einsekundenkapazität FEV1 < 60%Soll oder < 1,5 l
  Kinder < 5 Jahre: Methacholin als Provokit® Fertigarzneimittel darf nicht angewendet werden
  Einnahme von Cholinesterase-Inhibitoren, z.B. bei Myasthenia gravis
  nach Atemwegsinfekt: Test erst nach einem Intervall von 6 Wochen

## Slide 5: Medikamente mit Einfluss auf die BHR
inhalative Medikamente | min. Karenzzeit
Betamimetika mit kurzer Wirkdauer, z.B. Salbutamol | 6 Std.
Betamimetika mit langer Wirkdauer, z.B. Salmeterol | 24 Std.
Betamimetika mit sehr lange Wirkdauer, z.B. Olodaterol | 48 Std.
Anticholinergika mit kurzer Wirkdauer, z.B. Ipratropium | 12 Std.
Anticholinergika mit langer Wirkdauer, z.B. Tiotropium | 7 Tage
Glukokortikoide, z.B. Budesonid | 14 Tage

## Slide 6: Medikamente mit Einfluss auf die BHR
systemisch wirksame Medikamente | min. Karenzzeit
Glukokortikoide oral | 14 Tage
Leukotrienantagonisten, zum Beispiel Montelukast Einzeldosis oder max. 1 Woche | keine
Leukotrienantagonisten Dauertherapie | 1-5 Tage
Antihistaminika, zum Beispiel Desloratadin | keine
Theophyllin | keine
Betablocker | 12-24 Std.

## Slide 7: Dosisorientiertes Einkonzentrations-Provokationsprotokoll
Die Angaben gelten für die Verwendung des Philips/Respironics SideStream Verneblers, der auf eine Verneblerleistung von 240 ml × min–1 kalibriert ist.
Stufe | Konz. | Verneblungs-zeit/Atemzug | Atem-züge | Dosis | kumulative Dosis | Substanz | Einwirk-zeit
B1 | - |  |  |  |  |  | 0
1 | 1,6% | 0,234 s | 1 | 0,015 mg | 0,015 mg | Methacholin | 90 s
2 | 1,6% | 0,352 s | 2 | 0,045 mg | 0,060 mg | Methacholin | 90 s
3 | 1,6% | 0,563 s | 5 | 0,180 mg | 0,240 mg | Methacholin | 90 s
4 | 1,6% | 0,856 s | 13 | 0,720 mg | 0,960 mg | Methacholin | 10 s
D1 | - |  |  | 2 Hübe |  | Salbutamol | 10 min

## Slide 8: Dosis-Wirkungs-Diagramm zur Bestimmung der Provokationsdosen

## Slide 9: Zielkriterien und Schwellenwerte für die Provokationsdosis
Methode | Zielpara-meter | Zielkriterium bezogen auf Basismessung | Bedingung | PD-Bestimmungswert
Spirometrie | FEV1 | -20% |  | PD −20 FEV1
GKP | sReff | +100% | sReff ≥ 2 kPa × s | PD +100 sReff
GKP | sGeff | -40% | sGeff ≤ 0,5 kPa–1 × s–1 | PD −40 sGeff
IOS | Rrs5Hz | + 40% |  | PD +40 Rrs5Hz
IOS | Fres | + 35% |  | PD +35 Fres
GKP = Ganzkörperplethysmographie; IOS = Impulsoszillometrie;
sReff = effektiver spezifischer Atemwegswiderstand; Fres = Resonanzfrequenz.
sGeff = effektive spezifische Leitfähigkeit; Rrs5Hz = Resistance bei 5 Hz;

## Slide 10: Fallbeispiel mit Report

## Slide 11: Empfohlene Schweregradeinteilung
Provokationsdosis PD (kumulativ in mg Methacholin) | Grad der bronchialen Hyperreagibilität
< 0,06 | hochgradig
0,06 ≤ PD < 0,24 | mittelgradig
0,24 ≤ PD < 0,96 | leichgradig
0,96 ≤ PD | keine
für den Methacholintest

## Slide 12: Qualitätssicherung
Indikatoren für einen validen Test:
stetiges gegenläufiges Reaktionsverhalten von FEV1 und sReff
stetig gleichgerichteter Verlauf von FEV1 und sGeff
ungenügender Lippenschluss am Mundstück während Ruheatmung: spezifische Resistance wird falsch zu klein registriert

## Slide 13: Autoren:innen
C.P. Criée, H.J. Smith, A.M. Preisser, D. Bösch, U. Butt, M.M. Borst, N. Hämäläinen, K. Husemann, R.A. Jörres, P. Kardos, C. Lex, F.J. Meyer, D. Nachtigall†, D. Nowak,
U. Ochmann, W. Randerath, A. Schütz, B. Schucher, J. Spiesshoefer, C. Taube, S. Walterspacher, M. Wollsching-Strobel, H. Worth, M. Gappa und W. Windisch