## Slide 1: Empfehlungen zur forcierten Oszillometrie/ Impulsoszillometrie
Quelle: Criée C.-P. et al. Aktuelle Empfehlungen zur Lungenfunktionsdiagnostik Atemwegs- und Lungenkrankheiten 2024; 50: 111-184
DOI 10.5414/ATX02776
Ein Service der Deutschen Atemwegsliga e.V.

## Slide 2: Oszillometrie
Verfahren zur Untersuchung der Atmungsmechanik
zentrale Messgröße: Impedance des respiratorischen Systems Zrs5Hz (aus den primären Oszillationssignalen Druck und Strömung der Frequenz 5 Hz abgeleitet)
  wird betragsmäßig bei krankhaften Veränderungen größer
  unspezifisch, da Atemwegswiderstände, ventiliertes Lungenvolumen und Retraktionsvermögen einfließen
Basisparameter der Oszillometrie sind:
  respiratorische Resistance Rrs5Hz und
  Lungenreactance Xrs5Hz

## Slide 3: Wichtige Parameter der Oszillometrie
aus dem Resistancespektrum Rrs (f): respiratorische Resistance bei 5 Hz (Rrs5Hz), sowie bei 20 Hz (Rrs20Hz), Frequenzabhängigkeit der respiratorischen Resistance (Diff Rrs5-20Hz)

## Slide 4: Wichtige Parameter der Oszillometrie
aus dem Reactancespektrum Xrs (f): Lungenreactance bei 5 Hz (Xrs5Hz), Resonanzfrequenz (Fres), Reactancefläche (AX)

## Slide 5: Beurteilung der Untersuchungsergebnisse
erfolgt in der Kombination von Rrs5Hz und Xrs5Hz.
Nur wenn sich beide Parameter im Normbereich befinden, wird eine normale oszillometrische Lungenfunktion attestiert.
Zusätzlich kann Fres herangezogen werden.
 | respiratorische Resistance | Lungenreactance | Resonanz-frequenz
Oszillo-metrie normal | Rrs5Hz < 140% Soll | (Xrs5Hz Soll – Xrs5Hz) < 0,15 kPa × s × l–1 | Fres = 9 – 12 Hz
Rrs5Hz: respiratorische Resistance bei 5 Hz
Xrs5Hz: Lungenreactance bei 5 Hz
Fres: Resonanzfrequenz

## Slide 6: Oszillometrie bei normaler Lungenfunktion
Rrs5Hz und Rrs20Hz liegen im Normbereich.
Das Resistancespektrum Rrs (f) verläuft parallel zur Sollwertlinie nahezu horizontal.

## Slide 7: Oszillometrie bei normaler Lungenfunktion
Xrs5Hz und Fres sind normal, der Flächenindex AX ist minimal.

## Slide 8: Zentrale Obstruktion
Rrs5Hz und Rrs20Hz liegen im pathologischen Bereich.
Das Resistancespektrum Rrs (f) verläuft nahezu horizontal, ähnlich einer Parallelverschiebung der Sollwertlinie.

## Slide 9: Zentrale Obstruktion
Xrs5Hz und Fres liegen im Normbereich. AX ist entsprechend minimal.

## Slide 10: Stenose bzw. Obstruktion der extrathorakalen Atemwege
Rrs5Hz und Rrs20Hz liegen im pathologischen Bereich.
Das Resistancespektrum Rrs (f) verläuft nahezu horizontal.
Kennzeichnend für die extrathorakale Komponente ist eine peakförmige Ausprägung des Resistancespektrums bei der Frequenz fP, die mit der Mitte des Reactanceplateaus korrespondiert.

## Slide 11: Stenose bzw. Obstruktion der extrathorakalen Atemwege
Das Reactancespektrum zeigt eine Plateaubildung.
Die Mitte des Plateaus entspricht der Frequenz fP
Xrs5Hz meist im Normbereich. Veschiebung erst bei hochgradige Stenosen
Reactanceplateau liegt meist im unteren Frequenzbereich

## Slide 12: Periphere Obstruktion
Rrs5Hz liegt im pathologischen Bereich.
Resistancespektrum Rrs (f) zeigt eine starke Frequenzabhängigkeit, mit fallenden Resistancewerten bei steigender Oszillationsfrequenz.
Durch Diff Rrs5–20Hz kann die Frequenzabhängigkeit des Resistancespektrums erfasst werden.
Bei nichtobstruktiven Funktionsstörungen ist es möglich, dass das gesamte Resistancespektrum im Normbereich liegt und die periphere Störung sich nur im Reactancespektrum abbildet.

## Slide 13: Periphere Obstruktion
Xrs5Hz sinkt mit ansteigenden Negativwerten in den pathologischen Bereich.
Fres und AX vergrößern sich signifikant.
Diese drei Parameter sind die wichtigsten Indizes der Lungenperipherie

## Slide 14: Pulmonale Restriktion
sicherer Nachweis erst bei höheren Krankheitsgraden
wobei sich lediglich das Reactancespektrum in den pathologischen Bereich senkt
Bei Verdacht auf Restriktion: Bestimmung der TLC mittels Ganzkörperplethysmographie bzw. Gasverdünnungsmethode

## Slide 15: Spasmolyseuntersuchung
Bronchodilatatortest |  | 
Parameter |  | Bestimmungswert
Rrs5Hz | respiratorische Resistance bei 5 Hz | -20 – -25%
Fres | Resonanzfrequenz | -20%
AX | Reactancefläche | -40%
Diff Rrs5-20Hz | Frequenzabhängig-keit von Rrs (f) | -0,04 kPa × s × l–1

## Slide 16: Provokationsuntersuchung
Hyperreagibilitätstestung |  | 
Parameter |  | PD-Bestimmungswert
Rrs5Hz | respiratorische Resistance bei 5Hz | PD+40R5rsHz
Fres | Resonanzfrequenz | PD+35Fres

## Slide 17: Oszillometrie: Fazit
einfach und schnell durchzuführende Ruheatmungsuntersuchung
Beantwortung klinisch relevante Fragestellungen zu zentralen und peripheren Komponenten des Bronchialsystems
Bewertung einer Bronchodilatations- oder Provokationstestung ohne Beeinflussung des Bronchialtonus durch maximale Atmungsmanöver.

## Slide 18: Autoren:innen
C.P. Criée, H.J. Smith, A.M. Preisser, D. Bösch, U. Butt, M.M. Borst, N. Hämäläinen, K. Husemann, R.A. Jörres, P. Kardos, C. Lex, F.J. Meyer, D. Nachtigall†, D. Nowak,
U. Ochmann, W. Randerath, A. Schütz, B. Schucher, J. Spiesshoefer, C. Taube, S. Walterspacher, M. Wollsching-Strobel, H. Worth, M. Gappa und W. Windisch